## Slide 2
مقدمة
يوجد إنزيم الاميلاز في اللعاب Salivary a -amylase (S-type) و في عصارة غدة المعثكلة Pancreatic amylase (P-type) و هو يقوم بحلمهة الروابط الغليكوزيدية -1,4-linkage في عديدات السكاريد Polysaccharides مثل النشاء Starch و الغليكوجين Glycogen مؤدياً ذلك إلى تشكل الدكسترينات Dextrans، المالتوز Maltose و بعض من جزيئات الغلوكوز ) خلال الحلمهة الانزيمية للنشاء من قبل إنزيم الاميلاز لا يتشكل الغلوكوز مباشرة و إنما يتشكل مجموعة من المركبات الانتقالية التي تتصف بامتلاكها للخاصة الارجاعية).

## Slide 3: المركبات الناتجة عن التأثير الانزيمي للأميلاز

## Slide 4
مبدأ معايرة إنزيم الأميلاز
يحفز إنزيم الاميلاز حلمهة الركازة 2-chloro-4-nitrophenyl-malto-trioside (CNP-G3) إلى 2-chloro-4-nitrophenol (CNP) و Maltotriose.
يقدر تركيز إنزيم الأميلاز من خلال سرعة تشكل 2-chloro-4-nitrophenol (CNP) و الذي يقاس بطول موجة 405 nm .
CNP-G3 CNP+Maltotriose

## Slide 5
طريقة الاختبار
يضاف إلى 1 من الكاشف A كمية 20 l من المصل أو البلازما.
يمزج و من ثم يوضع المحفد Cuvette في مقياس الطيف الضوئي و يسجل الامتصاص البدئي ثم يسجل الامتصاص الضوئي بعد دقيقة و لفترة 3 دقائق بفاصل دقيقة بين قراءة و أخرى.
تحسب فروق الاختلافات بين الامتصاصية في الدقيقة ويحسب تركيز إنزيم الاميلاز من المعادلة التالية:
A /min X Vt X106/XLXVs =U/L
 -=15490
L -=1 cm
Vt -=1.02
Vs -=0.02
A /min X 3292 =U/L

## Slide 6
القيم الطبيعية
22-80 U/L
ملاحظة: تختلف القيمة السابقة حسب درجة حرارة المعايرة و حسب العينة (عينة مصل و بلازما أو عينة بول)
التغيرات المرضية
تملك معايرة إنزيم الاميلاز أهمية تشخيصية كبيرة في أمراض المعثكلة حيث ترتفع هذه الفعالية بمقدار أعلى عما هي عليه في الحالة الطبيعية في حالات التهاب المعثكلة الحاد أو المزمن، كما ترتفع الفعالية الإنزيمية للاميلاز في المصل في القصور الكلوي، و في القرحة المعدية، وحصاة المرارة، و التهاب البريتوان الحاد، و انسداد الأمعاء، و أورام الرئة والمبيض و في التهاب الغدة النكفية.
يطرح إنزيم الاميلاز في البول و في حالات الإصابة الشديدة للمعثكلة فان معايرة الاميلاز في البول يشكل أهمية تشخيصية أيضاً.